## Slide 1
วันที่ 1
พื้นฐาน MiniZinc
และ Optimization
สำหรับพนักงานอุตสาหกรรม — ไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
⏱ ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
🌅 ช่วงเช้า
09:00–12:00
🌆 ช่วงบ่าย
13:00–16:00

## Slide 2
AGENDA
กำหนดการวันที่ 1
09:00 – 09:45
💡 Optimization คืออะไร?
แนวคิด, ตัวอย่างในอุตสาหกรรม, ทำไมต้อง MiniZinc
09:45 – 10:15
💻 ติดตั้งและเริ่มต้น IDE
ดาวน์โหลด, ทำความรู้จัก IDE, รัน Hello World
10:15 – 11:00
🗺️ โมเดลแรก: Map Coloring
Variables, Constraints, solve satisfy
11:00 – 12:00
🔨 Workshop 1A
ฝึกแก้โจทย์ Map Coloring ด้วยตนเอง
13:00 – 14:00
📊 Arithmetic Optimization
maximize/minimize, arithmetic constraints
14:00 – 15:00
📁 Data Files & Parameters
แยก .mzn และ .dzn, assert()
15:00 – 16:00
🔨 Workshop 1B
Production Planning — โรงงานผลิตสินค้า
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc
2 / 23

## Slide 3
ช่วงเช้า
Optimization คืออะไร?
"การหาคำตอบที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด"
📅
จัดตารางกะ
หาตารางกะพนักงานที่ครบทุก shift และยุติธรรมที่สุด
🚚
จัดเส้นทางรถ
หาเส้นทางส่งสินค้าที่สั้นที่สุดหรือถูกที่สุด
📦
จัดสินค้าลงกล่อง
ใช้กล่องน้อยที่สุดในการบรรจุสินค้าทั้งหมด
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Optimization คืออะไร?
3 / 23

## Slide 4
ช่วงเช้า
วิธีดั้งเดิม vs. Optimization
🤔 วิธีดั้งเดิม (ลองทุกคำตอบ)
▸ พนักงาน 10 คน, 3 กะ → ลองทุกการจัดเรียง
▸ = 3¹⁰ = 59,049 คำตอบ!
▸ ใช้เวลานาน, อาจพลาดคำตอบที่ดีที่สุด
▸ เมื่อขนาดปัญหาใหญ่ขึ้น → เป็นไปไม่ได้
✅ Constraint Programming
✓ บอก solver ว่า 'อยากได้อะไร'
✓ ไม่ต้องบอก 'วิธีหา'
✓ Solver ใช้ algorithm ฉลาด ตัดสาขาที่เป็นไปไม่ได้
✓ หาคำตอบที่ดีที่สุด (proved optimal)
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Optimization คืออะไร?
4 / 23

## Slide 5
ช่วงเช้า
MiniZinc คืออะไร?
ภาษาสำหรับ อธิบายปัญหา — ไม่ใช่ภาษาโปรแกรมทั่วไป
📝 Modelling Language
บอกว่า 'ปัญหาคืออะไร' ไม่ใช่ 'แก้อย่างไร'
🔌 ต่อกับ Solver ได้หลายตัว
Gecode, OR-Tools, Chuffed, Gurobi, CPLEX
🔬 ใช้ในวิจัยและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย, โรงงาน, โลจิสติกส์, การแพทย์
🆓 ฟรีและ Open Source
minizinc.org — ดาวน์โหลดได้เลย
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — MiniZinc คืออะไร?
5 / 23

## Slide 6
ช่วงเช้า
ติดตั้ง MiniZinc IDE
1
ดาวน์โหลด
ไปที่ minizinc.org → Download → เลือก Windows / macOS / Linux
2
ติดตั้ง
รันไฟล์ installer → กด Next จนเสร็จ
3
เปิด MiniZinc IDE
เปิดโปรแกรม → จะเห็น editor, output panel, solver menu
4
ทดสอบ
สร้างไฟล์ใหม่ → พิมพ์ solve satisfy; → กด Run ▶
🌐 https://www.minizinc.org — ดาวน์โหลด MiniZinc IDE ได้ฟรี
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — MiniZinc IDE
6 / 23

## Slide 7
ช่วงเช้า
โครงสร้างพื้นฐานของโมเดล MiniZinc
Parameters
ค่าคงที่ที่เรารู้
(กำหนดใน model หรือ .dzn)
int: n = 5;
Decision Variables
ค่าที่ Solver
ต้องหาให้เรา
var 0..n: x;
Constraints
กฎที่ต้องเป็นจริง
constraint x > 0;
Solve
เป้าหมาย
(satisfy/min/max)
solve satisfy;
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — โครงสร้างโมเดล
7 / 23

## Slide 8
Map Coloring
ตัวอย่างแรก: ระบายสีแผนที่ออสเตรเลีย
โจทย์: ระบายสีแผนที่ 7 รัฐของออสเตรเลีย โดยรัฐที่มีพรมแดนติดกันต้องมีสีต่างกัน
แผนที่ออสเตรเลีย
WA
NT
SA
QLD
NSW
VIC
TAS
รัฐที่ติดกัน (ต้องสีต่างกัน):
▸ WA ↔ NT, SA
▸ NT ↔ SA, QLD
▸ SA ↔ QLD, NSW, VIC
▸ QLD ↔ NSW
▸ NSW ↔ VIC
▸ TAS — (ไม่ติดกับใคร)
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Map Coloring
8 / 23

## Slide 9
Map Coloring
โค้ด MiniZinc: aust.mzn
% Parameter
int: nc = 3;
% Decision Variables
var 1..nc: wa; var 1..nc: nt;
var 1..nc: sa; var 1..nc: q;
var 1..nc: nsw; var 1..nc: v;
var 1..nc: t;
% Constraints
constraint wa != nt;
constraint wa != sa;
constraint nt != sa; nt != q;
constraint sa != q; sa != nsw; sa != v;
% Solve
solve satisfy;
◀ กำหนดจำนวนสีที่ใช้ได้
◀ แต่ละรัฐคือ 1 ตัวแปร
ค่าคือหมายเลขสี (1-3)
◀ รัฐที่ติดกัน
ต้องสีต่างกัน
◀ หาคำตอบที่ตรงเงื่อนไข
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Map Coloring
9 / 23

## Slide 10
แนวคิดหลัก
Parameters vs. Decision Variables
📌 Parameters (ค่าคงที่)
▸ เราเป็นคนกำหนดค่า
▸ ไม่เปลี่ยนระหว่าง solve
▸ Solver ไม่แตะต้อง
▸ ตัวอย่าง:
int: nc = 3;
int: capacity = 100;
🎯 Decision Variables (ตัวแปร)
▸ Solver เป็นคนหาค่า
▸ ต้องกำหนดชนิด (int/bool/float)
▸ ต้องกำหนด domain (ขอบเขต)
▸ ตัวอย่าง:
var 1..nc: wa;
var 0..100: amount;
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Parameters vs. Variables
10 / 23

## Slide 11
แนวคิดหลัก
Constraints — กฎที่ต้องเป็นจริง
constraint <Boolean expression>; → ต้องเป็น true เสมอ!
Relational Operators:
= หรือ ==
→ เท่ากับ
!=
→ ไม่เท่ากับ
< และ >
→ น้อยกว่า/มากกว่า
<= และ >=
→ น้อยกว่าเท่ากับ/มากกว่าเท่ากับ
Boolean Operators:
/\
AND — ต้องเป็นจริงทั้งคู่
\/
OR — เป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
not
NOT — ต้องเป็นเท็จ
->
IMPLIES — ถ้า A จริง ต้อง B จริง
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Constraints
11 / 23

## Slide 12
แนวคิดหลัก
solve satisfy — และผลลัพธ์
solve satisfy;
หาคำตอบที่ตรงทุก constraint
(ไม่สนว่าดีแค่ไหน)
solve maximize obj;
หาคำตอบที่ทำให้ obj
มีค่ามากที่สุด
solve minimize obj;
หาคำตอบที่ทำให้ obj
มีค่าน้อยที่สุด
wa=3 nt=2 sa=1 ... ---------- ==========
= คำตอบ
--- = พบคำตอบ
=== = optimal (min/max)
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — solve + ผลลัพธ์
12 / 23

## Slide 13
🔨 Workshop 1A — Map Coloring
เวลา: 60 นาที | ไฟล์: workshop1a_starter.mzn
1
รันโมเดลที่มีอยู่
เปิด workshop1a_starter.mzn → กด Run ▶ → ดูผลลัพธ์ แต่ละรัฐได้สีอะไร?
2
ลด nc = 2
เปลี่ยน nc = 3 → nc = 2 แล้วรันใหม่ → เกิดอะไรขึ้น? ทำไม? (UNSATISFIABLE คืออะไร?)
3
เพิ่มรัฐใหม่ 'act'
Uncomment บรรทัด act → เพิ่ม constraint act != nsw; และ act != v; → รันและตรวจสอบ
4
(ท้าทาย) Minimize
เปลี่ยน solve satisfy เป็น solve minimize wa+nt+sa+q+nsw+v+t → ผลเปลี่ยนไปไหม?
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Workshop 1A
13 / 23

## Slide 14
ช่วงบ่าย
Arithmetic Optimization
และ Data Files
solve maximize / minimize
Arithmetic operators
Data files (.dzn)
assert()

## Slide 15
ช่วงบ่าย
ตัวอย่าง: Maximize กำไรการอบเค้ก
โจทย์: อบเค้กกล้วย (กำไร 40 บาท) และเค้กช็อก (กำไร 45 บาท) ให้ได้กำไรสูงสุด
ภายใต้ข้อจำกัดวัตถุดิบ: แป้ง, กล้วย, น้ำตาล, เนย, โกโก้
วัตถุดิบที่ต้องการ:
วัตถุดิบ | เค้กกล้วย (b) | เค้กช็อกโกแลต (c) | ที่มีทั้งหมด
แป้ง (g) | 250 | 200 | 4,000
กล้วย (ลูก) | 2 | 0 | 6
น้ำตาล (g) | 75 | 150 | 2,000
เนย (g) | 100 | 150 | 500
โกโก้ (g) | 0 | 75 | 500
กำไร (บาท) | 400 | 450 | —
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Arithmetic Optimization
15 / 23

## Slide 16
ช่วงบ่าย
โค้ด MiniZinc: cakes.mzn
% Decision Variables
var 0..100: b; % เค้กกล้วย
var 0..100: c; % เค้กช็อก
% Constraints
constraint 250*b + 200*c <= 4000;
constraint 2*b <= 6;
constraint 75*b + 150*c <= 2000;
constraint 100*b + 150*c <= 500;
constraint 75*c <= 500;
% Objective
solve maximize 400*b + 450*c;
output ["b=", show(b), ", c=", show(c)];
◀ ตัวแปรเป็น integer
กำหนด bound ให้ solver
◀ แต่ละ constraint
คือ resource ที่จำกัด
◀ objective function
ที่ต้อง maximize
◀ \(expr) = string interpolation
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Arithmetic Optimization
16 / 23

## Slide 17
ช่วงบ่าย
Arithmetic Operators ใน MiniZinc
+
บวก
a + b
-
ลบ
a - b
*
คูณ
3 * x
div
หารจำนวนเต็ม
10 div 3 → 3
mod
เศษการหาร
10 mod 3 → 1
abs(x)
ค่าสัมบูรณ์
abs(-5) → 5
⚠️ ใน MiniZinc ตัวเลข a/b จะเป็น floating point เสมอ ถ้าต้องการหารจำนวนเต็มให้ใช้ a div b
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Arithmetic Operators
17 / 23

## Slide 18
Data Files
แยก Model (.mzn) และ Data (.dzn)
ทำไมต้องแยก? → โมเดลเดิม + ข้อมูลต่างกัน = ผลลัพธ์ต่างกัน — ไม่ต้องแก้โค้ดทุกครั้ง!
📄 cakes_param.mzn (Model)
% รับค่าจาก data file
int: flour;
int: banana;
var 0..100: b;
constraint 250*b <= flour;
+
📋 pantry.dzn (Data)
% ค่าจริงที่ใช้วันนี้
flour = 4000;
banana = 6;
sugar = 2000;
butter = 500;
cocoa = 500;
$ minizinc 03_cakes_param.mzn 03_pantry.dzn
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Data Files
18 / 23

## Slide 19
Data Files
assert() — ตรวจสอบข้อมูลก่อน Solve
assert(condition, error_message) → ถ้า condition เป็น false จะ ERROR พร้อมแสดง message
% ตรวจสอบว่าข้อมูลสมเหตุสมผลก่อน solve
constraint assert(flour >= 0, "แป้งต้องไม่ติดลบ");
constraint assert(banana >= 0, "กล้วยต้องไม่ติดลบ");
constraint assert(capacity > 0, "ความจุต้องมากกว่า 0");
ทำไมต้องใช้ assert?
✓ ป้องกัน garbage-in garbage-out
✓ ช่วย debug ข้อมูลผิดพลาดได้เร็ว
✓ เป็น best practice สำหรับโมเดลที่ใช้กับ data file
✓ Error message ที่ชัดเจนดีกว่า solver ที่ crash
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — assert()
19 / 23

## Slide 20
Output
output — แสดงผลลัพธ์
output [
"เค้กกล้วย: ", show(b), "\n",
"กำไรรวม: ", show(400*b + 450*c), "\n",
"เค้กกล้วย: \(b) ชิ้น\n" % string interpolation
];
ฟังก์ชัน Output ที่มีประโยชน์:
show(x)
แสดงค่าของ x เป็น string
show_int(n, x)
แสดง integer ในความกว้าง n ตัวอักษร
show_float(n, d, x)
แสดง float ความกว้าง n ทศนิยม d ตำแหน่ง
\(expr)
String interpolation — ใส่ใน double quotes
\n \t
Newline และ Tab
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Output Statement
20 / 23

## Slide 21
🔨 Workshop 1B — Production Planning
เวลา: 60 นาที | ไฟล์: workshop1b_starter.mzn
โจทย์:
ผลิตภัณฑ์ A: แรงงาน 3 ชม. + วัตถุดิบ 5 กก., กำไร 800 บาท/หน่วย
ผลิตภัณฑ์ B: แรงงาน 5 ชม. + วัตถุดิบ 2 กก., กำไร 1,200 บาท/หน่วย
ข้อจำกัด: แรงงาน 120 ชม./วัน, วัตถุดิบ 150 กก./วัน
1
กำหนด Decision Variables:
var ???: a; และ var ???: b; — bound ควรเป็นเท่าไร?
2
เพิ่ม Constraints:
constraint สำหรับแรงงาน (3*a + 5*b <= 120) และวัตถุดิบ (5*a + 2*b <= 150)
3
กำหนด Objective:
solve maximize 800*a + 1200*b; แล้วรันและตรวจสอบคำตอบ
4
เพิ่ม minimum requirement:
constraint a >= 5; และ b >= 3; — คำตอบเปลี่ยนไปไหม?
5
สร้าง Data File:
ย้ายค่าทั้งหมดไป workshop1b_data.dzn แล้วรัน: minizinc ... model.mzn data.dzn
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — Workshop 1B
21 / 23

## Slide 22
สรุป
สรุปวันที่ 1 — สิ่งที่ต้องจำ
📌 Parameters vs. Decision Variables
Parameters เราระบุ | Variables Solver หาให้ | ใช้ var ก่อนประกาศ variable
📐 Constraint คือกฎ
ต้องเป็นจริงทุกข้อพร้อมกัน | ถ้าขัดกัน → UNSATISFIABLE
🎯 solve satisfy / maximize / minimize
บอก solver ว่าต้องการอะไร | maximize/minimize ต้องมี objective expression
📁 Data Files (.dzn)
แยก model กับ data ทำให้ reuse ได้ | ใช้ assert() ตรวจสอบข้อมูล
Day 2: Arrays, forall, sum — build more flexible models!
วันที่ 1: พื้นฐาน MiniZinc — สรุป
22 / 23

## Slide 23
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
🌐 docs.minizinc.dev
Tutorial อย่างเป็นทางการ — อ้างอิงในหลักสูตรนี้
🎮 MiniZinc Playground
ทดลองเขียน MiniZinc ออนไลน์ไม่ต้องติดตั้ง
📚 Global Constraints Catalog
รายการ global constraints ทั้งหมดพร้อมตัวอย่าง
💬 MiniZinc Forum
ถามคำถาม, แชร์โมเดล, เรียนรู้จากชุมชน
ไฟล์ประกอบวันที่ 1: day1/ folder — มีตัวอย่างทั้งหมดและ Workshop starter + solution